## Slide 1
Associação de Resistores elétricos
Eletrodinâmica
AULA 013

## Slide 2
x
x
A
B
A
B
A1
I1 = 2 A
A2
I2 = 2A
A3
I3 = 2 A
Sentido convencional
da corrente
Uma associação de resistores consiste de resistores ligados ao mesmo circuito.
Em uma residência, lâmpadas e diversos aparelhos elétricos formam uma associação
de resistores.
Associação de resistores

## Slide 3
Tipos de Associação de resistores
Série
Paralelo
Mista

## Slide 4
Associação em série
Nesse tipo de associação, todos os resistores devem ser percorridos pela mesma intensidade de corrente
A ddp total é a soma das ddp’s parciais.
A resistência equivalente é igual à soma das resistências associadas.

## Slide 5
Associação em série

## Slide 6
Associação em série
Um ponto negativo dessa ligação é que se um resistor queimar, ou for desligado, os demais param de funcionar.

## Slide 7
Qual deve ser o valor do resistor R para que a corrente elétrica no Resistor de 100 Ω seja igual a 20 mA?
180 Ω
b) 300 Ω
c) 450 Ω
d) 350 Ω
1 mA = 0,001 A
EXERCÍCIO

## Slide 8
1 mA = 0,001 A
Para saber R utilizamos:
UR = R . iR
A corrente i é a mesma em todos os componentes.
iR = i = i100, Determinando i:
i = 20 m A . 0,001 => i = 0,02 A = iR
Resolução

## Slide 9
1 mA = 0,001 A
A tensão da fonte se divide:
UFonte = UR + U100
Aplicando a 1ª Lei de Ohm:
U100 = 100 . 0,02 => U100 = 2 V
9 = UR + 2 => UR = 7 V
Resolução

## Slide 10
Agora determinamos o valor de R:
UR = R . iR
iR = 0,02 A
UR = 7 V
Determinando R: UR = R . iR
7 = R . 0,02 => R = 7/0,02 => R = 350 Ω
Resolução

## Slide 11
Qual deve ser o valor do resistor R para que a corrente elétrica no resistor de 100 Ω seja igual a 20 mA?
180 Ω
b) 300 Ω
c) 450 Ω
d) 350 Ω
1 mA = 0,001 A
Resolução

## Slide 12
Associação em paralelo
Nesse tipo de associação, todos os resistores devem estar sob a mesma ddp.
Os resistores são percorridos por correntes elétricas que são inversamente proporcionais aos seus respectivos valores.
O inverso da resistência equivalente é igual à soma dos inversos das resistências associadas.

## Slide 13
Associação em paralelo
Para “n” resistores iguais a R:
Para “2” resistores em paralelo:

## Slide 14
Associação em paralelo

## Slide 15
Associação em paralelo
O ponto positivo dessa ligação é que se um resistor queimar, ou for desligado, os demais continuam funcionando normalmente.

## Slide 16
O circuito abaixo contém um amperímetro que mede a corrente elétrica que passa pelo fio em qual ele está instalado. A leitura do amperímetro após ligar o circuito será?
0,6 A
2,0 A
2,5 A
3,0 A
EXERCÍCIO

## Slide 17
Queremos saber iF. Uma forma fácil de resolver é determinar a resistência equivalente do circuito.
Req = R1//R2
Resolução

## Slide 18
UF = Req . iF , assim obtemos:
UF = 12 V e 1/Req = 1/12 + 1/8 => 1/Req = 2/24 + 3/24
1/Req = 5/24 => Req = 24/5 => Req = 4,8 Ω
A corrente iF será:
12 = 4,8 . iF => iF = 12/4,8
iF = 2,5 A
Resolução

## Slide 19
O circuito abaixo contém um amperímetro que mede a corrente elétrica que passa pelo fio em qual ele está instalado. A leitura do amperímetro após ligar o circuito será?
0,6 A
2,0 A
2,5 A
3,0 A
Resolução

## Slide 20
Associação mista
Nesse tipo de associação, os resistores estão reunidos de tal forma que podem conter associações em série e em paralelo

## Slide 21
Associação mista

## Slide 22
Curto-Circuito
Curto-circuito é a passagem de corrente elétrica acima do normal em um circuito devido à redução abrupta da impedância do mesmo. Normalmente o curto-circuito provoca danos tanto no circuito elétrico em que ocorre como no elemento que causou a redução de impedância.

## Slide 23
Curto-Circuito
No curto-circuito há uma ligação inadequada que elimina o funcionamento de um ou mais componentes do circuito, devido a uma diferença de potencial nula entre os elementos em curto.

## Slide 24
Curto-Circuito
No exemplo de curto-circuito acima, a ligação inadequada elimina o funcionamento do resistor de do circuito.

## Slide 25
OBRIGADO!

## Slide 26
PIETROCOLA, M. POGIBIN, A. ANDRADE, R. ROMERO, T. Física em Contextos. Vol 3. São Paulo: Ed do Brasil, 2016.
BONJORNO, José Roberto et al. Física: Eletromagnetismo, Física Moderna. 2. ed. São Paulo: Ftd, 2016. 3 v.
BARRETO F, Benigno. SILVA, Claudio. Física aula por aula: Eletromagnetismo, Ondulátoria, Fisica Moderna. Vol 3. 3ª Ed. São Paulo: FTD, 2016.
MARTINI, Glorinha. SPINELLI, Walter. REIS, Hugo C. SANT’ANNA, Blaidi. Conexões com a Física. Vol 3. 3ª Edição. São Paulo: Moderna, 2016.
REFERÊNCIAS